## Slide 1: 回流问题 —— 电缆或板间连接器
地线应该尽可能均匀分布于信号线中间

## Slide 2: 连接器上的电流回流

## Slide 3: 信号线和地线的比例
适用于：
  双层板IC-IC信号线连接
  PCB-PCB电缆/接插件互联
一般原则【信号线和“地线”的比例】
  时钟线：1:1
  普通信号线：(4－8):1

## Slide 4: 板间电缆 上的电磁辐射

## Slide 5: 二、PCB的EMC设计
PCB的EMC设计：总论
PCB的EMC设计＃1：电流和回流
PCB的EMC设计＃2：电源滤波
PCB的EMC设计＃3：天线

## Slide 6: △I 噪声电流是EMI的根源
信号发生0-1的变换时，该门电路中的晶体管将发生导通和截止状态的转换，会有电流从所接电源流入门电路，或从门电路流入地线，这个变化的电流就是△I噪声的源，亦称为△I噪声电流。
由于电源线和地线存在一定的阻抗，其电流的变化将通过阻抗引起尖峰电压，并引发其电流电压的波动，这个电源电压变化就是△I噪声电压，会引起误操作，并产生传导骚扰和辐射骚扰。
在电路中,当器件的众多信号管脚同时发生0－1变换时,不论是否接有容性负载,都会产生很大的△I噪声电流,使得器件外部的工作电源电压发生突变。

## Slide 7: 地线和电源线上的噪声
Q1
Q2
Q3
Q4
R4
R2
R3
R1
VCC
被驱动电路
ICC
I驱动
I充电
I放电
Ig
Vg

## Slide 8: 电源线、地线噪声电压波形
输出
ICC
VCC
I g
Vg

## Slide 9: 去耦电容对△I噪声的抑制原理
正确的连接方法是：让连接VCC引脚、GND引脚的布线以及电容的网络，呈现最小阻抗
Z
f
1/2 LC
去耦技术：安装去耦电容来提供一个电流源，补偿逻辑器件工作时所产生的△I噪声电流；
在谐振频率点附近，为电源提供一个接近0欧姆的阻抗，使电源在该频率范围内成为理想电源【可以提供无穷大的电流】

## Slide 10: 双层PCB去耦电容的考虑
建议使用贴片电容
GND
VCC
一般方法
GND
VCC
最佳方法

## Slide 11: 错误的去耦电容放置
GND
VCC
GND
VCC
不正确的方法

## Slide 12: 去耦电容的放置和连接

## Slide 13: 电源去耦技术Decoupling
目的：把芯片产生的EMI控制在最小的区域
去耦频率和电容值（贴片电容）
  几十MHz及以下，电解电容【uF】
  几十至300MHz，每个供电组一个0.1 / 0.01uF
  300MHz以上，电源层和地层的等效阵列电容，几十pF；或者在产生高频干扰的芯片上并接pF级的滤波电容。
去耦电容布放
  就近连接原则：尽可能靠近芯片【除低频滤波外】
  最佳位置：焊接面

## Slide 14: PCB分层考虑
元件面、焊接面：敏感信号线及总线
  方便调测，易于控制
  一般建议：元件面布放
第二层、倒数第二层：地／电源层
  保证元件面和焊接面敏感信号线的SI。
4层板：S1/G/P/S2，S1放置主要信号线
6层板：S1/G/S2/P/G/S3，S1/S3主要信号
6层板：S1/S2/G/P/S3/S4
  适合于：电源种类少，S1、S4能大面积敷铜
8层板：S1/G/S2/G/P/S3/G/S4

## Slide 15: 多层PCB的层间电容
PCB厚度一般为1.5mm（62mil）
金属铜皮的厚度为50um（2mil）
层间距6mil，夹层是FR4材料，则每平方英寸电源层的等效电容约为75pF。
层间距越小电容越大。
6mil
2mil
2mil
6mil
44mil
4层板

## Slide 16: 6层PCB
6层板：S1/G/S2/P/G/S3，S1/S3主要信号
<10mil
2mil
2mil
<10mil
6层板
<10mil
2mil
>10mil
>10mil
2mil
S1
S2
S3
G1
G2
P

## Slide 17: PCB分层考虑
电源层旁边安排一个完整的地层，滤除300MHz以上的干扰

## Slide 18: 电容并联时避免反谐振点

## Slide 19: 多层板去耦电容的分工
电解电容
高频滤波电容
G/P等效电容

## Slide 20: “被忘记”滤除的415MHz

## Slide 21: 典型案例
背板Backplane
接口板
Interface Card
电缆
控制板
CPU
细定位及排查：
扫描控制板，
找到干扰源，
采取手段，
控制EMI传播途径
监视电缆上EMI的变化
现象：电缆产生很大辐射，导致EMI测试失败
粗定位：
用EMSCAN测量电缆辐射并实时监视
拔掉接口板，发现电缆上辐射没有明显变化
结论：辐射源在控制板上

## Slide 22: 一个电容解决EMC问题
修改前
修改后
修改前后差别
改进措施：
在干扰源产生位置
增加电源滤波电容
接
插
件

## Slide 23: 其他电源滤波技术
数字电路具有非常丰富的谐波，很容易干扰其他电路【模拟电路，射频电路】
正确使用电感和磁珠

## Slide 24: 混合电路电源滤波
数字电路的电源和地，一般需要单独设置
数字电路
模拟电路
L
电容组，包括10uF，0.1uF，47pF
电容组
L
L
L
VCC
电容组
电容组
电容组
GND

## Slide 25: 混合电路的布线区域
严格区分数字区域和模拟区域，音频电路区域、功率放大区域、射频区域等。
各区域的信号线只能在本区域内布，如数字区域布数字信号线。
CPU的复位信号、以及控制其他芯片的睡眠信号、LED信号等，频率低，但是含有纹波信号【存在大量EMI信号】
地敷铜时，数字地在数字区域敷铜，尽可能覆盖全部数字区域，其他区域类似。

## Slide 26: 区域划分实例【汽车DVD】
模拟
器件
数字/模拟
混合器件
存储器
CPU
锁存器
X
睡眠信号
X
去光驱
高速差分信号区域
高速数字信号区域
模拟
器件
大功率信号区域
去扬
声器

## Slide 27: 增强滤波：磁珠 ＋ 电容

## Slide 28: 磁珠特性及选择
直流电阻尽可能低，同时需要过滤的干扰的频率范围内的阻抗尽可能大
但太小的直流电阻会引起谐振，所以不推荐使用直流电阻太低的磁阻
不推荐使用没有给出低频特性的磁阻

## Slide 29: 二、PCB的EMC设计
PCB的EMC设计：总论
PCB的EMC设计＃1：电流和回流
PCB的EMC设计＃2：电源滤波
PCB的EMC设计＃3：天线

## Slide 30: 天线效应
设备内的每根布线/电缆/金属都是“天线”。
线长度>波长的1/20，就能成为天线。
100MHz信号的5次谐波为500MHz，3cm长的布线就可能成为天线！
长度为信号波长的1/4时，便是一个将信号转变成场的极好的转换器。
设备内部电缆及外接电缆很容易成为天线

## Slide 31: 频率  λ/20
频率（MHz） | λ/20 波长距离
10 | 1.5m
50 | 30cm
80 | 19cm
100 | 15cm
160 | 9.4cm
200 | 7.5cm
400 | 3.6cm
600 | 2.5cm
1000 | 1.5cm

## Slide 32: 避免天线效应
高阻抗布线，才会成为天线
三态输出，会成为不稳定天线
  允许时降低阻抗（例如地址线，上拉电阻）
  不允许时，减少长度（例如数据线）
未良好接地的铜皮、金属、电缆等
  良好接地
VCC

## Slide 33: 天线 —— PCB敷铜问题
PCB四周包地线，但是没有与地层良好连接。
该地线成了接收和发射电磁场的天线。
22MHz的信号，
波长为13米，65cm的布线就是天线！

## Slide 34: PCB敷铜问题
电子设备中的任何悬浮的铜皮（未充分接地的填充）或者散热器，都可能成为“天线”
PCB表面敷铜一定要“良好接地”
多层板中间层的布线空旷区域，不要敷铜。因为很难做到让这个敷铜“良好接地”
设备内部的金属，例如金属散热器、金属加固条等，一定要实现“良好接地”。
三端稳压器的散热金属块，一定要良好接地。
晶振附近的接地隔离带，一定要良好接地。

## Slide 35: 谢谢！
欢迎访问我们的网站：
www.emcdir.com
Email:
info@emcdir.com