EMI抑制的元件、材料和集成电路

EMI滤波器元器件

(1) Murata扼流圈为更快速数据传输提供良好EMI过滤性能。该扼流圈适用于高速接口包括IEEE1394 (Firewire)、USB和LVDS，它采用小巧的1206封装形式，可满足FCC提出的电磁干扰(EMI)要求。此外，无引脚PLW3216S系列使用了该公司新型缠绕技术，具有更高偶合系数，并在GHz范围具有极佳共模噪声抑制能力。

(2) Chomerics公司的EMI垫片可提供大于90dB的EMI屏蔽性能。新的SOFT-SHIELD 5000系列EMI垫片符合UL 94V-0可燃性要求，这些EMI垫片由套在软聚氨脂泡沫塑料上的导电纤维封套组成，仅需不到0.175N/mm的封闭压力就可获得40%的偏差。这些自终结垫片在30MHz到1GHz频率范围内具有大于90dB的EMI屏蔽性能，在10GHz时大于75dB。

所有的SOFT-SHIELD 5000垫片都带有压敏粘合剂以易于粘附。垫片形状有矩形、D和P形，以及C折叠形。它们可以切割长度、削割部分、冲模切割、画框和特殊形状供应。贴装夹剪和刚性嵌入形状也可提供。

(3) Dong Jin EMI防护垫圈由100%的聚酯制造。该垫圈由100%的聚酯在不超过200℃的温度下镀上铜和镍制造而成。 这种垫圈含有UL认证的聚氨脂泡沫塑料和粘性接头。聚亚氨酯泡沫海绵的密度为45±3公斤/立方厘米，并最多可拉长至原长度的120%。该垫圈的表面电阻为0.2欧姆，同时有一个可选导电带。 其参数包括：根据湿度及盐度的不同，电阻为0.05-0.3欧姆/平方英寸；导电带的厚度为100±10微米，附着力为900±50克/英寸；压敏胶带厚度为0.13毫米；工作温度为-40℃到204℃。现有以下几种型号：D型带夹子、扁平、矩形，以及D型、 L型和P形。

(4) Daesung Hi-tech的EMI滤波器具有22pF到100nF的电容值。该公司的SMD EMI滤波器具有很好的噪声抑制性能，即使在频率从20MHz到150MHz的特高速信号线应用中也是如此。这些滤波器的电容值从22pF到100nF。

其规格如下：额定电压50Vdc；额定电流300A；耐压125Vdc/分钟；绝缘电阻大于100千兆欧；精度为±20%；温度范围从-30℃到85℃。 该滤波器适用于I/O视频信号线及鼠标和MODEM的I/O电路，能减少由模拟信号产生的数字噪声。它以四线连接，尺寸为9.6×0.15×4.4mm。

EMI屏蔽网

(1) Logistic Ind Supply推出了一种可屏蔽不同元件间电磁干扰(EMI)的屏蔽网。这种屏蔽网由镀锡铜线制成，编织成管状并压成扁带形状，很容易缠绕在扁平电缆和线束的周围。 还有一种屏蔽网带，其背面有带压敏粘接剂的铝箔和PVC膜。屏蔽网的标准宽度在10mm和340mm之间，特殊尺寸也可以定做。 该产品可用于计算机、办公自动化设备和通信设备等，最小订购量为1,000个。

(2) Nisshinbo Tempest的屏蔽网和布采用特殊的织物处理技术，由镀铜或镀铜/镍的聚酯材料制成。两种产品都有高达40dB至60dB的屏蔽性能，并且具有灵活、阻燃且重量轻的特点(屏蔽网的密度从29g/m2到170g/m2；屏蔽布的密度从74g/m2到115g/m2)。屏蔽网和屏蔽布分别有九种和四种型号。 屏蔽网的光学性能较好，透明度在33%到66%之间。其透气性好，防尘性强，适用于VDT滤波器、EMI滚动屏和隔板以及透气罩等。屏蔽布还有良好的隔热性能。 两种产品均可应用于EMI帘幕、屏蔽墙布、导电带和导电连接器。

EMI屏蔽材料

Technit的Form-in-Place EMI填料是一种加有镀银导电铜粒的硅合成橡胶，固化后可形成适用性很强的EMI屏蔽和环境密封。通过计算机控制，将这种涂料涂在一维或两维平面上的金属或塑胶壳上，该方法能精确地将这种材料涂敷在边缘，宽度可窄至0.762mm。其屏蔽效果在10MHz时为75dB。

扩展频谱时钟芯片

(1) American Microsystems时钟发生器IC通过非线性扩频调制降低了系统EMI，并具有较低的周期至周期CPU时钟抖动(小于150ps p-p)，从而改善了时序边缘。 这种用于133MHz FSB主板的单片主板时钟发生器IC具有Intel 820桌面系统所需的所有时钟，如高达133MHz的四个CPU时钟、两个CPU/2时钟、七个PCI总线时钟、四个AGP时钟、三个IOAPIC时钟、两个REF时钟和一个USB时钟。 该器件可支持-0.5%的非线性扩频调制，并具有独立的CPU时钟使能、PCI时钟使能以及用于时钟控制和电源管理的低电流功率下降能力。通过两个控制输入可获得频率选择、三态和测试模式。

(2) IMI可编程扩展频谱时钟芯片可降低EMI散射，用途在PC、笔记本电脑、LCD显示器、打印机和复印机等。该芯片带有晶振，可单独工作，也可接外部时钟。 FS7XX系列可让工程师对其系统时钟频率作连续变动和调节，从而使其设计的EMI散射降至最低。这种降低EMI散射的方法不仅加快产品面市时间，而且也免掉了为满足FCC要求而使用的昂贵滤波和金属屏蔽器件。 该系列器件均可在时钟变量的0.6%至0.4%内作调整。频率变化范围越宽，扩展到边带上的时钟能量就越多，同时EMI散射就越低。该类器件有1×、2×和4×时钟倍乘器型号，可大大节省成本。

欲了解更多信息，请联系Simon Zhou。 E-mail: simonzhou@globalsources.com

通过PCB分层堆叠设计控制EMI辐射

作者：Rick Hartley
高级PCB硬体工程师
Applied Innovation Inc.

解决EMI问题的办法很多，现代的EMI抑制方法包括：利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发，讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。

电源汇流排

在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容，可使IC输出电压的跳变来得更快。然而，问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性，这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外，电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降，这些瞬态电压就是主要的共模EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题？

就我们电路板上的IC而言，IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器，它可以收集为干净输出提供高频能量的分立电容器所泄漏的那部份能量。此外，优良的电源层的电感要小，从而电感所合成的瞬态信号也小，进而降低共模EMI。

当然，电源层到IC电源引脚的连线必须尽可能短，因为数位信号的上升沿越来越快，最好是直接连到IC电源引脚所在的焊盘上，这要另外讨论。

为了控制共模EMI，电源层要有助於去耦和具有足够低的电感，这个电源层必须是一个设计相当好的电源层的配对。有人可能会问，好到什麽程度才算好？问题的答案取决於电源的分层、层间的材料以及工作频率(即IC上升时间的函数)。通常，电源分层的间距是6mil，夹层是FR4材料，则每平方英寸电源层的等效电容约为75pF。显然，层间距越小电容越大。

上升时间为100到300ps的器件并不多，但是按照目前IC的发展速度，上升时间在100到300ps范围的器件将占有很高的比例。对於100到300ps上升时间的电路，3mil层间距对大多数应用将不再适用。那时，有必要采用层间距小於1mil的分层技术，并用介电常数很高的材料代替FR4介电材料。现在，陶瓷和加陶塑料可以满足100到300ps上升时间电路的设计要求。

尽管未来可能会采用新材料和新方法，但对於今天常见的1到3ns上升时间电路、3到6mil层间距和FR4介电材料，通常足够处理高端谐波并使瞬态信号足够低，就是说，共模EMI可以降得很低。本文给出的PCB分层堆叠设计实例将假定层间距为3到6mil。

电磁屏蔽

从信号走线来看，好的分层策略应该是把所有的信号走线放在一层或若干层，这些层紧挨著电源层或接地层。对於电源，好的分层策略应该是电源层与接地层相邻，且电源层与接地层的距离尽可能小，这就是我们所讲的“分层＂策略。

PCB堆叠

什麽样的堆叠策略有助於屏蔽和抑制EMI？以下分层堆叠方案假定电源电流在单一层上流动，单电压或多电压分布在同一层的不同部份。多电源层的情形稍後讨论。

4层板

4层板设计存在若干潜在问题。首先，传统的厚度为62mil的四层板，即使信号层在外层，电源和接地层在内层，电源层与接地层的间距仍然过大。

如果成本要求是第一位的，可以考虑以下两种传统4层板的替代方案。这两个方案都能改善EMI抑制的性能，但只适用於板上元件密度足够低和元件周围有足够面积(放置所要求的电源覆铜层)的场合。

第一种为首选方案，PCB的外层均为地层，中间两层均为信号/电源层。信号层上的电源用宽线走线，这可使电源电流的路径阻抗低，且信号微带路径的阻抗也低。从EMI控制的角度看，这是现有的最佳4层PCB结构。第二种方案的外层走电源和地，中间两层走信号。该方案相对传统4层板来说，改进要小一些，层间阻抗和传统的4层板一样欠佳。

如果要控制走线阻抗，上述堆叠方案都要非常小心地将走线布置在电源和接地铺铜岛的下边。另外，电源或地层上的铺铜岛之间应尽可能地互连在一起，以确保DC和低频的连接性。

6层板

如果4层板上的元件密度比较大，则最好采用6层板。但是，6层板设计中某些叠层方案对电磁场的屏蔽作用不够好，对电源汇流排瞬态信号的降低作用甚微。下面讨论两个实例。

第一例将电源和地分别放在第2和第5层，由於电源覆铜阻抗高，对控制共模EMI辐射非常不利。不过，从信号的阻抗控制观点来看，这一方法却是非常正确的。

第二例将电源和地分别放在第3和第4层，这一设计解决了电源覆铜阻抗问题，由於第1层和第6层的电磁屏蔽性能差，差模EMI增加了。如果两个外层上的信号线数量最少，走线长度很短(短於信号最高谐波波长的1/20)，则这种设计可以解决差模EMI问题。将外层上的无元件和无走线区域铺铜填充并将覆铜区接地(每1/20波长为间隔)，则对差模EMI的抑制特别好。如前所述，要将铺铜区与内部接地层多点相联。

通用高性能6层板设计一般将第1和第6层布为地层，第3和第4层走电源和地。由於在电源层和接地层之间是两层居中的双微带信号线层，因而EMI抑制能力是优异的。该设计的缺点在於走线层只有两层。前面介绍过，如果外层走线短且在无走线区域铺铜，则用传统的6层板也可以实现相同的堆叠。

另一种6层板布局为信号、地、信号、电源、地、信号，这可实现高级信号完整性设计所需要的环境。信号层与接地层相邻，电源层和接地层配对。显然，不足之处是层的堆叠不平衡。

这通常会给加工制造带来麻烦。解决问题的办法是将第3层所有的空白区域填铜，填铜後如果第3层的覆铜密度接近於电源层或接地层，这块板可以不严格地算作是结构平衡的电路板。填铜区必须接电源或接地。连接过孔之间的距离仍然是1/20波长，不见得处处都要连接，但理想情况下应该连接。

10层板

由於多层板之间的绝缘隔离层非常薄，所以10或12层的电路板层与层之间的阻抗非常低，只要分层和堆叠不出问题，完全可望得到优异的信号完整性。要按62mil厚度加工制造12层板，困难比较多，能够加工12层板的制造商也不多。

由於信号层和回路层之间总是隔有绝缘层，在10层板设计中分配中间6层来走信号线的方案并非最佳。另外，让信号层与回路层相邻很重要，即板布局为信号、地、信号、信号、电源、地、信号、信号、地、信号。

这一设计为信号电流及其回路电流提供了良好的通路。恰当的布线策略是，第1层沿X方向走线，第3层沿Y方向走线，第4层沿X方向走线，以此类推。直观地看走线，第1层1和第3层是一对分层组合，第4层和第7层是一对分层组合，第8层和第10层是最後一对分层组合。当需要改变走线方向时，第1层上的信号线应藉由“过孔＂到第3层以後再改变方向。实际上，也许并不总能这样做，但作为设计概念还是要尽量遵守。

同样，当信号的走线方向变化时，应该藉由过孔从第8层和第10层或从第4层到第7层。这样布线可确保信号的前向通路和回路之间的耦合最紧。例如，如果信号在第1层上走线，回路在第2层且只在第2层上走线，那麽第1层上的信号即使是藉由“过孔＂转到了第3层上，其回路仍在第2层，从而保持低电感、大电容的特性以及良好的电磁屏蔽性能。

如果实际走线不是这样，怎麽办？比如第1层上的信号线经由过孔到第10层，这时回路信号只好从第9层寻找接地平面，回路电流要找到最近的接地过孔(如电阻或电容等元件的接地引脚)。如果碰巧附近存在这样的过孔，则真的走运。假如没有这样近的过孔可用，电感就会变大，电容要减小，EMI一定会增加。

当信号线必须经由过孔离开现在的一对布线层到其他布线层时，应就近在过孔旁放置接地过孔，这样可以使回路信号顺利返回恰当的接地层。对於第4层和第7层分层组合，信号回路将从电源层或接地层(即第5层或第6层)返回，因为电源层和接地层之间的电容耦合良好，信号容易传输。

多电源层的设计

如果同一电压源的两个电源层需要输出大电流，则电路板应布成两组电源层和接地层。在这种情况下，每对电源层和接地层之间都放置了绝缘层。这样就得到我们期望的等分电流的两对阻抗相等的电源汇流排。如果电源层的堆叠造成阻抗不相等，则分流就不均匀，瞬态电压将大得多，并且EMI会急剧增加。

如果电路板上存在多个数值不同的电源电压，则相应地需要多个电源层，要牢记为不同的电源创建各自配对的电源层和接地层。在上述两种情况下，确定配对电源层和接地层在电路板的位置时，切记制造商对平衡结构的要求。

总结

鉴於大多数工程师设计的电路板是厚度62mil、不带盲孔或埋孔的传统印制电路板，本文关於电路板分层和堆叠的讨论都局限於此。厚度差别太大的电路板，本文推荐的分层方案可能不理想。此外，带盲孔或埋孔的电路板的加工制程不同，本文的分层方法也不适用。

电路板设计中厚度、过孔制程和电路板的层数不是解决问题的关键，优良的分层堆叠是保证电源汇流排的旁路和去耦、使电源层或接地层上的瞬态电压最小并将信号和电源的电磁场屏蔽起来的关键。理想情况下，信号走线层与其回路接地层之间应该有一个绝缘隔离层，配对的层间距(或一对以上)应该越小越好。根据这些基本概念和原则，才能设计出总能达到设计要求的电路板。现在，IC的上升时间已经很短并将更短，本文讨论的技术对解决EMI屏蔽问题是必不可少的。

Rick Hartley 是高速通讯设备制造商Applied Innovation 公司的高级硬体工程师，他在电子设计领域有35年经验，最近25年他专注於印刷电路板设计和开发，过去10年他领导高速数位和RF电路板设计，重点是EMI控制。感兴趣的读者可以藉由电子邮件：rickh@aiinet.com与作者联系